１．テーマ

本格的な風力発電システムの第２システムとして、垂直軸風車：ジャイロミル型風力発電システムを設置した。

すでに、第１システムは、水平軸風車：プロベラ型風力発電システムとして、平成15年８月末より稼動中である。データをコンピュータデータロガーシステムで収集中である。

２．説明

恵那市の環境を考えると（通常平均５ｍ程度の風が吹かないと採算がとれないといわれている）小型風力発電については、発電面やコスト面において、非常に厳しいシステムであることが分かってきた。

しかし、自然エネルギー利用として、太陽光発電の他に、実用的に少しでも活用できるものは、やはり風力発電である。そこで、今後の研究を推進するため、新たに風力発電の第２システム：垂直軸：ジャイロミル型発電装置を設置し、比較検討したいと考えた。

この研究では、風車の種類を調べ、風向、風速、風力との関係、つまり「風の流れ方の方向変化」や「風の流れの速さや風の強さ」についての今後の研究について結び付けたいと考えた、新たに風力発電システムを増設することにした。

【ジャイロミル型の垂直回転タイプ風車設置の記録】

《１．ポールを建てる準備》

○穴を掘って、コンクリート管を埋める。

◇埋めるコンクリート管　　　◇内部の直径が50ｃｍ管

◇穴を掘る前　　　　　　　　　◇穴を掘る

◇コンクリートの管　　　　　　◇掘った穴の様子

≪２．風力発電機の組み立ての様子≫

◇地上高約6.7mのポール　　　◇発電機と羽取り付け部分

◇発電機　　　　　　　　　　　◇ジャイロミル型の羽

◇取り付けた羽４枚　　　　　◇太陽電池127Ｗ（ハイブリッド用）

≪３．ポールを設置し、全体を建てる≫

◇ポールを建てる穴　　　　　　◇ポールと取り付け風車

◇クレーンで引き上げる　　　◇引き上げ全体の様子

（家の屋根は太陽電池）

◇穴にポールを入れる　　　　　◇ポールを建てる

≪ジャイロミル風力機の完成と関連機器、測定システム≫

◇ジャイロミル風車　　　　　　◇設置の全体の様子

（左から、ジャイロミル型、ｱﾝﾃﾅポール、プロペラ型、電柱）

◇専用バッテリー（充電用）

◇コントローラー

◇コントロール・測定システム（左から、コンピュータ連動システム、ブレーキシステム、総合コントロールシステム）

◇コンピュータ連動システム　　◇バッテリーボックス

◇コントロール表示システム　◇風力／商用切替コンセント

（左ランプ風力、右ランプ商用）

◇コンピュータ計測システム

◇計測ノートパソコン

☆今後、色々なデータを計測して研究を深めていきたい。

《台風１６号記録：８月30日-31日　2004》

1.プロペラ型システム　　　２．ジャイロミル型システム

《ジャイロミル型風力太陽光ハイブリッド発電機を設置して》

- 水平軸プロベラ型と比べると、大変大きいシステムである。

- ４ｍ／Ｓぐらいの風が吹けば、かなり発電する。

- 風速計連動の自動計測システムを設置した。

- 現在、動作調整中である。

# Text boxes

恵那エネルギー環境研究所報告Vol.４　　　　　2004-10

風力，太陽光ハイブリッド発電システムの設置と発電状況３

①プロペラ型システム　②ジャイロミル型システム

（自然環境を生かす、自然エネルギーの活用をめざして）

恵那エネルギー環境研究所

測定可能なデータ

- 積算電力（電力合計）

- 発電電力

- 回転数

- バッテリー電圧

- 直流電圧

- 風力充電電流

- 太陽光充電電流

- 風向

- 風速

10．最大風速

１．水平軸プロペラシステム

62.6Ｗ，18.8Aで、緊急停止

◇共同研究・設置

二吉建設（株）

長野県飯田市

◇システム製造元

神鋼電機（株）

東京都港区

・そよ風くん

WG16-20 760W

アンテナポール

風速風向計

垂直軸ジャイロミル型風力太陽光ハイブリッド発電システム

(第２システム)

水平軸プロペラ型風力太陽光ハイブリッド発電システム（第１システム）

２．垂直軸ジャイロミルシステム

713.9Ｗ，20.6Aで、緊急自動停止（過回転）